## Slide 1
OPTIMIZACIÓN TRIDIMENSIONAL
DE CARGA AEROPORTUARIA
3D Bin Packing con restricciones físicas y balance estático
Leonardo Duran Cuenca | Diego Villazón Arce
Universidad Católica Boliviana
'San Pablo'
Materia: Optimización | 11 de junio de 2026

## Slide 2
El Problema
Logística aeroportuaria moderna
¿Qué buscamos resolver?
Cargar mercancía en una aeronave no es un problema trivial. Cada vuelo exige tomar decisiones simultáneas sobre:
→ Qué cajas viajan y cuáles se quedan en tierra (Knapsack)
→ En qué compartimiento va cada caja (Bin Packing)
→ Las coordenadas exactas (x, y, z) de cada pieza
→ Que el peso distribuido mantenga el Centro de Gravedad en rango seguro
El objetivo es maximizar el valor económico del flete, garantizando viabilidad geométrica y seguridad de vuelo.
NP-hard
Espacio de soluciones crece factorialmente con el número de cajas
Multi-restricción
Dimensiones, peso, no traslape y balance acoplados simultáneamente
Tiempo real
La aerolínea necesita respuestas en segundos, no horas
2
aeronaves de prueba
13
cajas en inventario
40+
variables binarias
120s
límite de cómputo

## Slide 3
Marco Teórico
Fundamentos computacionales del modelo
3D Bin Packing Problem
Dado un conjunto de cajas con dimensiones (dx, dy, dz) y un conjunto de contenedores (compartimientos), asignar cada caja a un contenedor tal que ningún par se traslape y todos quepan dentro de los límites.
Complejidad: NP-hard
El espacio de soluciones crece O(n!) con n cajas
Knapsack Problem
Seleccionar un subconjunto de artículos con valores v_i y pesos w_i que maximice la suma de valores, sin exceder la capacidad total de la mochila.
Complejidad: NP-hard
Subconjunto óptimo en O(2^n) sin DP o MILP
+
Programación Lineal Entera Mixta (MILP) — La solución exacta
Optimalidad Global
A diferencia de heurísticas (First-Fit, algoritmos genéticos), MILP garantiza la solución óptima global o una solución con GAP controlado.
Restricciones Duras
Permite modelar restricciones físicas acopladas (traslape, CG, contención) que las heurísticas suelen violar o ignorar.
Linealización Big-M
La técnica 'M Grande' convierte condiciones lógicas no lineales en restricciones lineales, manteniendo el solver en territorio polinomial.

## Slide 4
Formulación MILP
Conjuntos, parámetros y variables
Conjuntos
I
Cajas disponibles en inventario
J
Compartimientos del avión
Pares únicos (i,k) con i < k para no traslape — elimina redundancia simétrica
Parámetros
Cajas:
, , — Dimensiones (ancho, largo, alto)
— Peso de la caja
— Valor económico
Comp:
— Dimensiones máximas del compartimiento
— Capacidad máxima de peso
— Distancia nariz → inicio del compartimiento
Global:
— Rango seguro de Centro de Gravedad
— Constante Big-M
Variables de Decisión
Binaria Principal
1 si caja i está en compartimiento j
Direccionales
Garantizan no traslape entre par (i,k)
Coordenadas
Posición exacta de la esquina inferior-izq de la caja
Balance
Brazo de palanca longitudinal absoluto desde la nariz
Pares

## Slide 5
Función Objetivo
Maximización económica + gravedad artificial
donde λ = 0.001
① Maximización Económica
El solver activa para las cajas con mayor valor económico. Corresponde a la lógica clásica del Knapsack Problem: seleccionar el subconjunto de ítems que maximiza la ganancia bajo restricciones de capacidad.
Prioridad: ALTA — decisiones económicas
La ganancia de cualquier caja siempre supera su penalización de posición → λ garantiza que el sistema jamás sacrifique valor por posición.
② Gravedad Artificial
Sin esta penalización, un solver algebraico no tiene físicas: las cajas 'flotarían' en el centro del compartimiento o pegadas al techo. Esto genera múltiples óptimos degenerados inviables en la realidad operativa.
Prioridad: BAJA — solo desempata posiciones
Efecto: compacta automáticamente la carga hacia el suelo (z=0), pared frontal (y=0) y lateral (x=0).

## Slide 6
Restricciones del Modelo
Cuatro grupos de restricciones que garantizan una solución físicamente viable
A
Unicidad y Capacidad de Peso
Cada caja puede ir en máximo un compartimiento (o quedarse en tierra). El peso total asignado al compartimiento j no puede superar su límite estructural Wmax_j.
B
Contención Geométrica (Big-M)
Las dimensiones de una caja más su posición no pueden superar el tamaño del compartimiento. Solo activa si , la restricción se 'desactiva' sumando M.
C
No Traslape (Restricción Disyuntiva)
Para cualquier par (i,k) en el mismo compartimiento, al menos una relación espacial exclusiva debe cumplirse: izquierda, derecha, frente, atrás, debajo, encima.
D
Balance Estático (Centro de Gravedad)
El momento estático longitudinal (suma de peso × brazo de palanca) debe estar dentro del rango definido por el fabricante. Se linealiza multiplicando en cruz.

## Slide 7
Centro de Gravedad
Condición crítica de aeronavegabilidad
ZONA SEGURA
▼
CG
NARIZ
COLA
CG_min
CG_max
⚠ CG Adelantado
Avión pesado de nariz:
→ Los elevadores generan fuerza descendente masiva → Mayor resistencia aerodinámica y consumo de combustible → Riesgo: sin autoridad de cabeceo para rotar en el despegue
⚠ CG Atrasado
Avión pesado de cola:
→ Estabilidad longitudinal estática reducida drásticamente → Tendencia peligrosa al encabritamiento descontrolado → Riesgo: entrada en pérdida (stall) irrecuperable
Linealización: En lugar de calcular CG = Σ(w·Y_abs) / Σ(w·V) — que introduce no-linealidad por división — se multiplica en cruz, manteniendo el modelo estrictamente lineal para CPLEX.

## Slide 8
Arquitectura del Sistema
Backend desacoplado + Frontend interactivo 3D
1
Ingesta de Datos
CSV → Pandas
→ inventario_de_cajas.csv
→ base_de_aviones.csv
→ Filtrado, validación y mapeo
→ Conversión a diccionarios Pyomo
2
Optimización Backend
Pyomo + CPLEX
→ pyo.ConcreteModel()
→ Conjuntos, parámetros, variables
→ Restricciones MILP + Big-M
→ Solver: cplex_direct (120s limit)
3
Visualización Frontend
JSON → Three.js / WebGL
→ resultado_optimizacion.json
→ Renderizado 3D de compartimientos
→ Cajas en posición exacta (x,y,z)
→ Área de carga rechazada en pista
▶
▶
Contrato de API: resultado_optimizacion.json — incluye geometría de compartimientos, coordenadas (x,y,z) de cajas cargadas y lista de carga rechazada para renderizado correcto.

## Slide 9
Caso de Estudio 1
Fallo Geométrico Exitoso — AirbusA330
❌ Caja C10 — RECHAZADA
Peso:
1,200 kg
Valor:
$3,000 USD ← MÁXIMO del inventario
Dimensión dx:
4.0 m
L_X del avión:
3.5 m ← INFERIOR al ancho de la caja
4.0 m
dx caja
>
3.5 m
L_X avión
Restricción de contención detectada antes de asignación
Resultado de la Optimización
$10,249.98
Ganancia neta optimizada
15.00
Centro de Gravedad final (límite superior AirbusA330)
12 / 13
Cajas admitidas vs inventario total
La caja con mayor valor económico fue excluida porque su ancho físico (4.0 m) supera la apertura del compartimiento (3.5 m). El solver lo detectó mediante la restricción de contención geométrica — sin necesitar intervención humana.

## Slide 10
Caso de Estudio 2
Estrés de Balance Estático — Boeing 747
Configuración del Escenario
Boeing 747 | CG_min = 10.0 | CG_max = 18.0 Cajas críticas introducidas: C6: 800 kg (Ycomp_Frontal = 4.0) C8: 400 kg (Ycomp_Frontal = 4.0)
Heurística First-Fit (sin MILP):
Habría llenado el compartimiento Frontal (Ycomp = 4.0) con C6 y C8, generando un Y_abs promedio de ~4.3 → muy por debajo de CG_min = 10.0. Resultado: avión peligrosamente pesado de nariz. ❌
Solución MILP:
El modelo distribuyó estratégicamente las cargas hacia el compartimiento Trasero (Ycomp = 14.0), compensando el brazo de palanca.
Momento Estático Resultante:
CG final: 14.2
Nariz (10.0)
Cola (18.0)
✓ CG = 14.2 está dentro del rango [10.0 — 18.0]
El solver reposicionó las cargas pesadas al compartimiento trasero para elevar el brazo de palanca promedio, manteniendo la aeronave en equilibrio seguro y operable.
✈ Aeronave lista para despegue
Este caso demuestra que la restricción de CG no es solo un 'chequeo de validación': es un motor activo de reposicionamiento de carga que ninguna heurística tradicional puede garantizar.

## Slide 11
Caso de Estudio 3
Alta Densidad de Valor — 3D BPP + Knapsack
Inventario del Escenario
Caja
Dimensiones (m)
Valor ($)
Densidad val/vol
Decisión
C4
3.0 × 2.0 × 2.0
$150
~6.25
❌ Excluida
C3
0.5 × 0.5 × 0.5
$1,200
~19,200
✓ Cargada
C11
0.6 × 0.6 × 0.5
$2,000
~22,222
✓ Cargada
Densidad = valor / volumen. El solver optimizó la densidad de carga, priorizando cajas pequeñas de alto valor sobre cajas voluminosas baratas.
Efecto de la gravedad artificial:
C3 y C11 fueron ancladas algorítmicamente en las esquinas inferiores (x=0, y=0, z=0), liberando volumen útil para el resto del inventario.
Comportamiento de Compactación
C3
C11
C4
Vol grande bajo valor
→ excluida
↙ Ancladas en esquina inferior por gravedad artificial
Insight clave:
El modelo combina la lógica del Knapsack (selección por densidad de valor) con la del 3D BPP (posición compacta), resultando en una solución que ninguno de los dos enfoques por separado podría alcanzar.

## Slide 12
Exploits Matemáticos Mitigados
Comportamientos indeseados del solver detectados y corregidos
Bug 1 — Error de Tolerancia de Variables Continuas
Descripción del problema:
Con M = 100,000, CPLEX explotaba la tolerancia numérica fraccional del solver permitiendo un traslape infinitesimal (ε ≈ 0.0001 m) entre cajas. En la práctica, esto corrompía silenciosamente la geometría 3D.
Diagnóstico:
M demasiado grande → las restricciones Big-M se vuelven numéricamente 'flojas'
Corrección aplicada:
M = 100 → M = 50
Valor calibrado al rango real de las dimensiones del inventario, restaurando la impenetrabilidad geométrica.
Bug 2 — Contrapeso Fantasma (Ghost Weight)
Descripción del problema:
Las cajas NO asignadas a ningún compartimiento (cajas en tierra) mantenían sus variables Y_abs > 0, contribuyendo ilegalmente al cálculo del momento de equilibrio. El CG calculado era incorrecto.
Diagnóstico:
Ausencia de restricción que forzara Y_abs = 0 cuando V_ij = 0 ∀j
Corrección aplicada:
Y_abs_i ≤ M · Σ_j V_ij
Restricción explícita: si una caja no está en ningún compartimiento, su brazo de palanca se fuerza a cero.

## Slide 13
Conclusiones
Optimización Tridimensional de Carga Aeroportuaria
1
Exactitud garantizada
El enfoque MILP con CPLEX provee soluciones óptimas globales que los algoritmos heurísticos (First-Fit, genéticos) no pueden asegurar, especialmente bajo restricciones físicas acopladas.
2
Seguridad de vuelo integrada
La restricción de Centro de Gravedad no es un chequeo posterior — es una variable activa de reposicionamiento que garantiza que cada solución cumple los estándares aeronáuticos.
3
Robustez ante exploits del solver
La calibración de M=50 y la restricción anti-contrapeso fantasma demuestran que un modelo MILP robusto requiere iteración cuidadosa con el comportamiento real del solver.
4
Arquitectura escalable
El desacoplamiento Backend/Frontend permite cambiar de solver, aeronave o inventario sin reescribir la interfaz. El contrato JSON asegura independencia de capas.
5
Visualización como validación
El renderizado 3D no es solo un artefacto visual: permite verificar intuitivamente la no-colisión espacial, el balance y la distribución, cerrando el ciclo de validación del modelo.
La plataforma desarrollada es funcional, escalable para distintos tipos de aeronaves y demuestra que la Investigación de Operaciones aplicada al dominio aeronáutico produce herramientas de decisión robustas y seguras.
UCB San Pablo — Materia: Optimización — junio 2026
MUCHAS
GRACIAS

## Slide 14
MUCHAS
GRACIAS